## Slide 1: МОБИЛЬНАЯ СКВАЖИННАЯ КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА (МСКУ)
2012
2024

## Slide 2: ООО «ЗАМАН»
Компания основана в 2012 году
Производственная база 900 м²
Собственное производство и автопарк
Современная техника, профессиональные инструменты и оборудование
Высококвалифицированные специалисты
Работы под ключ
Сервис нефтепромыслового оборудования
ЗАМАН - ВРЕМЯ СОЗИДАТЬ БУДУЩЕЕ!
* в переводе с татарского языка «заман» - «время», «эпоха»
Машиностроительная сервисная компания

## Slide 4: Современные вызовы для нефтяных компаний
Повышение рентабельности добычи нефти
Снижение эксплуатационных затрат
Рациональное использование недр

## Slide 5: Варианты решения
Вариант 1 – использование традиционных методов воспроизводства сырьевой базы
- КРС/ПРС
- МУН
- СКО/ГРП
- уплотнение сетки скважин
Вариант 2 – применение МСКУ
- не требуется проведение КРС/ПРС
- отсутствуют риски «сухого» эффекта

## Slide 6: Влияние попутного нефтяного газа
Эксплуатация скважин с высоким влиянием ПНГ приводит к следующим осложнениям:
Таким образом не реализуется весь потенциал добычи жидкости из скважин.
снижению уровня жидкости к приему насоса
росту противодавления на пласт и снижению притока добываемой жидкости
снижению коэффициента подачи насоса и дебита скважины
срыву подачи насосного оборудования
снижению МРП оборудования

## Slide 7: МСКУ
МОБИЛЬНАЯ СКВАЖИННАЯ КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА состоит из многоступенчатого компрессора с электрическим приводом, а также технологической линии, размещенных в блоке-укрытии.
Технологическая линия включает запорно-регулируемую арматуру, устройство подготовки газа, систему контроля параметрами.
Автоматическая работа осуществляется станцией управления, выполненной в виде отдельного шкафа.
НАИМЕНОВАНИЕ | ПОКАЗАТЕЛИ | 
 | МСКУ 10 | МСКУ 20
Производительность, нм³/час (сутки) | 80 (1600) | 120 (2400)
Давление на входе мин/макс, МПа | 0,05/4,0 | 0,05/4,0
Давление нагнетания макс, МПа | 4,0 | 2,5
Мощность эл.приводов, кВт | 18,5 | 15,0
Габаритные размеры ДхШхВ, м | 2,2х1,2х2,0 | 2,2х1,2х2,0
Масса не более, кг | 1200 | 1000
МСКУ, по желанию Заказчика, оформляется в соответствии с корпоративным стилем.

## Slide 8: Схема подключения
Установка подключается к затрубной
арматуре скважин с любым насосным
оборудованием (ШГН, УЭЦН, УЭВН).
Закачка производится в нефтесборный коллектор.
Фундамент не требуется.

## Slide 9: Система управления
Станция управления (СУ), оснащенная специализированным программным обеспечением, совместно с комплексом средств КИПиА является системой мониторинга, регулирования и управления процесса эксплуатации МСКУ на объекте.
В конфигурации СУ предусмотрено использование программируемых логических контроллеров (ПЛК), программируемых реле (ПР) разных производителей, как импортного, так и отечественного производства.
Система предоставляет удаленный доступ к СУ с автоматизированного рабочего места (АРМ) технологического персонала через GSM-канал, интерфейс RS—232/485/Ethernet.

## Slide 10: Эффективность применения
ДО ВНЕДРЕНИЯ МСКУ
ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ МСКУ
РЕЗУЛЬТАТ
Снижение затрубного давления до установленных показателей
Увеличение Кпод насоса
Увеличение динамического уровня
Увеличение дебита скважины
Увеличение рентабельности работы фонда

## Slide 11: Изменение технологических показателей
ОБЪЕКТ | ПОКАЗАТЕЛИ |  |  | 
 | Ндин, м до/после | Qн, тн/сут до/после | Qн, тн/сут прирост | Qн, % прирост
Скв. №1 | 1315/1061 | 2,44/3,51 | +1,07 | 44%
Скв. №2 | 1218/1122 | 4,84/6,29 | +1,45 | 30%
Скв. №3 | 1315/1281 | 1,72/2,75 | +1,03 | 60%
Скв. №4 | 1071/884 | 4,18/4,93 | +0,75 | 18%
К-1 | - | 13,14/17,48 | +4,34 | 33%
* Номера скважин обезличены, показатели представлены заказчиком.

## Slide 12: Экономический эффект
На примере показателей К-1 прирост нефти после внедрения МСКУ составил – 4,34 тн/сут.
С учетом эксплуатационных затрат (технического обслуживания, электроэнергии, капитального ремонта и др.), выгода в денежном эквиваленте составляет:
49 810 руб/сут 1 515 220 руб/мес
18 182 640 руб/год
Срок окупаемости составит 4 месяца.
* Расчет по данным 1 полугодия 2024г.

## Slide 13: Схема работы
Знакомство с нашей продукцией
Выявление потенциального фонда у заказчика
Заключение договора поставки/услуги
Изготовление оборудования
Вывоз и ввод в эксплуатацию МСКУ на объекте заказчика
Сопровождение эксплуатации

## Slide 14: Варианты сотрудничества
Дополнительная
добыча нефти
Дополнительная
прибыль
Увеличение МРП
Увеличение
рентабельности
Договор поставки
Договор услуг

## Slide 15: Отзывы
МСКУ производства ООО «ЗАМАН» эксплуатируется с июня месяца 2019 года. На период - декабрь 2021 года наработка МСКУ составила 14 000 машинно-часов. За период эксплуатации оборудование показало себя как надежное, неприхотливое. Капитальный ремонт узлов МСКУ проведен по наработке, непосредственно на объекте путем замены узлов, что позволило сократить время простоя оборудования. Эксплуатация оборудования в зимний период характеризуется как стабильная, не отличается от весенне-летнего периодов, замерзания оборудования не фиксировалось. Работы проводятся оперативно, качественно, согласно регламентов.
А. А. Широков Главный инженер ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»
Изготовление и поставка оборудования были выполнены качественно и с соблюдением всех условий Договора. Пусконаладочные и шеф-монтажные работы проведены специалистами соответствующей квалификации в установленные сроки. МСКУ работает в соответствии с заявленными параметрами, проста в обслуживании и не требует постоянного присутствия персонала. Специалисты ООО «ЗАМАН» проводят качественное техническое обслуживание, в соответствии с регламентом.
А. В. Пушкарев
Главный инженер АО «Самараинвестнефть»
Оборудование эксплуатируется в круглосуточном режиме, и за весь период эксплуатации не было ни одного случая внепланового выхода из строя, что говорит о достойном качестве данного оборудования. За весь период эксплуатации МСКУ, работами по монтажу/перемонтажу, ПНР и техническому обслуживанию оборудования занимается также ООО «ЗАМАН». Высококвалифицированные специалисты проводят оперативный и качественный сервис, благодаря чему исключается простой оборудования.
В. П. Выдренков Директор ООО «ТН-Сервис»
ООО «ЗАМАН» решает задачи сервиса компрессорного оборудования в комплексе и у Заказчика не возникает проблем поиска других Подрядчиков - это и есть современный интегрированный сервис. Специалисты компании проводят качественное обслуживание как самого компрессорного оборудования, так и станций управления и приборов КИПиА. Отмечается достаточный уровень оснащенности приборами, инструментом; высокая культура производства ремонтных работ; оперативное реагирование при возникновении аварийных ситуаций.
И. Ю. Бажанов Генеральный директор ООО «БайТекс»

## Slide 16: Спасибо за внимание!
г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 5А/1
+7(8553)42–40–79, +7(917)241-59-51
mail@zamman.com
https://zaman–rt.ru/
Открыты к сотрудничеству!